## Slide 1
  Nuevo bloque de ajuste/sopporte del horno: Ajuste independiente del escudo de enfriamiento del cuello para mayor estabilidad.
  Módulo Ecoven para enfriamiento de lámparas: El Super Cobra es reemplazado por un ventilador dedicado a cada módulo.
  Módulos de calefacción: Solo 8 lámparas IR, lámparas más eficientes, pared de cerámica y reflector superior.
  Reflector superior del horno de cerámica, ajustable en altura para adaptarse a todas las longitudes de preforma.
  Cableado: Armario pre-cableado añadido para suministrar energía a los ventiladores.
  Nueva automatización y proceso: Armario eléctrico principal actualizado (suministro de energía, nuevas funcionalidades y reajuste de todas las hojas de proceso).
BENEFICIOS
20 % a 45 % menos consumo eléctrico.
Menos lámparas para un 11 % menos de potencia instalada.
Calentamiento más preciso: Zonas definidas en la superficie del preforma y estiramiento optimizado en el cuello.
Más fácil de mantener: El módulo de calefacción se puede reparar en la mesa mientras la máquina funciona con un módulo de repuesto.
Las cerámicas son autolimpiables mediante efecto de pirólisis.
DESCRIPCIÓN
ECO OVEN
Ref. 1021
50k €*
Precio presupuestario:
Por determinar
Estimación de retorno:
18 a 22 días-hombre
Tiempo de instalación:
Por determinar
Inactividad máquina:
*según el tamaño del soplador y el alcance, instalación no incluida.
Se puede combinar con:
Soplado universal, excepto versión de calentamiento.
Aplicación de la máquina:
Por determinar
Sostenibilidad
CIFRAS CLAVE