## Slide 1: Recupere hasta 40 % del aire de soplado
ARK: Air Recovery Kit (kit de recuperación de aire)
Valor: Optimización de costos, Sostenibilidad
Equipo: sopladoras Series 2.
Código de catálogo: 543
VALOR Y VENTAJAS |  | DESCRIPCIÓN
Ahorros de al menos 15 % y hasta un 40 % en 40 bares de aire según los parámetros del proceso. Ahorros del 100 % en 7 bares de aire en un 95 % de las aplicaciones. Solo se requieren 20 Nm3/h durante el arranque para cebar el sistema. Calidad uniforme de botellas sin variación en los parámetros del proceso. Confiabilidad operacional: no se requiere mantenimiento. Menor inversión: los compresores están dimensionados para una perfecta adaptación. |  | La cantidad de aire recuperado está vinculada al tipo de sopladoras y también depende de las condiciones de producción. Velocidad de la máquina, número de puestos de soplado, presión de presoplado y soplado, capacidad de la botella. El aire recuperado podría ser reutilizado para generar: aire de presoplado; aire para los cilindros de alargamiento y de tobera; aire de baja presión en el exterior de la máquina (la sopladora actúa como un compresor de baja presión). Para instalar esta O&U se requiere como mínimo la versión de PCC (puesto de mando) V2.02. En el caso de las versiones más antiguas, es necesario actualizar el PCC.
DESCRIPCIÓN