## Slide 1: Reduzca el consumo eléctrico en entre un 20 y un 45 %
Ecoven
Valor: optimización de costos, Sostenibilidad
Equipo: sopladoras Universal excepto la versión de calentamiento fijo.
Código de catálogo: 1021
VALOR Y VENTAJAS |  | DESCRIPCIÓN
Entre un 20 % y un 45 % de reducción en el consumo eléctrico. Menos lámparas para un 11 % menos de potencia instalada. Mejor dirección del calentamiento: una zonificación más exacta en la superficie de la preforma y un estirado optimizado debajo del cuello. Mantenimiento más sencillo: el módulo de calentamiento puede revisarse en el banco mientras la máquina funciona con un módulo de repuesto. Los cerámicos son autolimpiantes por efecto de pirólisis. |  | Nuevo ajuste de soporte bloque/horno: configuración independiente del escudo de enfriamiento del cuello para una mejor estabilidad. Módulo de Ecoven para enfriamiento de lámparas: la Super Cobra se remplaza por un ventilador dedicado a cada módulo. Módulos de calentamiento: solo 8 lámparas infrarrojas, lámparas más eficientes, pared de cerámica y reflector superior. Reflector superior del horno de cerámica, ajustable en altura para adaptarse a todas las longitudes de preforma. Cableado: adición de armario precableado para suministrar potencia a los ventiladores. Nueva automatización y proceso: armario eléctrico principal actualizado (suministro de potencia, nuevas funciones y reajuste de todas las fichas de proceso).
DESCRIPCIÓN

## Slide 2: Reduzca la electricidad en entre un 20 y un 45 %
Ecoven
DESCRIPCIÓN |  | 
Nuevo ajuste de soporte bloque/horno: configuración independiente del escudo de enfriamiento del cuello para una mejor estabilidad. Módulo de Ecoven para enfriamiento de lámparas: la Super Cobra se remplaza por un ventilador dedicado a cada módulo. Módulos de calentamiento: solo 8 lámparas infrarrojas, lámparas más eficientes, pared de cerámica y reflector superior. Reflector superior del horno de cerámica, ajustable en altura para adaptarse a todas las longitudes de preforma. Cableado: adición de armario precableado para suministrar potencia a los ventiladores. Nueva automatización y proceso: armario eléctrico principal actualizado (suministro de potencia, nuevas funciones y reajuste de todas las fichas de proceso). |  | 
Valor: optimización de costos, Sostenibilidad
Equipo: sopladoras Universal excepto la versión de calentamiento fijo.
Código de catálogo: 1021