## Slide 1: Augmentez la durée de vie et diminuez le poids de vos préformes
Kit d’injection d’azote (N2)
Valeur : rendement
Équipements : remplisseuses Eurostar RAA pour PET- Eurotronica FM-C RVE – Eurostar HS REP - Starlight RBC - Stilljet RJT - Eurostar PN RVT – PRT - Starcans HS RSC - Bluestar RBS - Selecta C RFD - Eurotronica FM- S RFI - Europa WM - RFE
Code catalogue : HS035
VALEUR ET AVANTAGES |  | DESCRIPTION
Distribution précise de l'azote liquide à basse pression sur les lignes d’emballage à la cadence la plus élevée. Vanne de dosage d'azote liquide à grande vitesse avec la consommation d'azote liquide la plus basse Isolation sous vide à haute efficacité Compensation de dose permettant des réglages précis de la quantité de dose et du temps pendant le fonctionnement Contrôles PLC avec panneau à écran tactile pour faciliter l'utilisation Dosage précis de l'azote liquide à toutes les cadences de ligne. Pression constante dans chaque conteneur Niveaux d'oxygène considérablement réduits |  | Une goutte d'azote liquide réglée à un temps précis est injectée dans l'espace restant au-dessus de la boisson après remplissage dans une bouteille/canette et avant de sceller/boucher. L'azote liquide froid (-196°C) se transforme en azote gazeux à température ambiante et se dilate rapidement. Comme la bouteille est bouchée à un certain moment après le dosage, ce processus crée une pression interne définie dans la bouteille/boîte. Le système Nitrodose a été développé pour répondre à ces exigences et réduire les coûts en même temps en fournissant une charge précise d'azote liquide.